## Slide 1: Présentation du projet de fin d’études
Lenny Laffargue – 5ème année INSA Toulouse – 9 Septembre 2022
Conception logicielle pour d’un robot de surveillance autonome sur une base mobile holonome

## Slide 2: Sommaire
Cadre du stage
Conception
Architecture logicielle
Localisation
Navigation
Bilan
Avenir du projet

## Slide 3: Cadre du stage

## Slide 4: Elsys Design (1/3)
Elsys Deisgn est une société d’ingénierie appartenant au groupe Advans
700 ingénieurs dans 11 implantations
Spécialisée dans la conception des systèmes embarqués
Impliquée dans divers domaines comme l’aérospatiale, l’automobile, la défense, l’énergie, le ferroviaire, l’IoT

## Slide 5: Contexte (2/3)
Base roulante à roues holonomes
Début du projet en 2019:
Suite en 2020, puis 2021:
Équipe de 3 stagiaires
Robot de surveillance basés sur ROS
Projet réussi mais ne correspond finalement pas aux ambitions de l’entreprise
Stage 2022:
Robot de surveillance autonome
Contrainte de non-utilisation de ROS
Base roulante

## Slide 6: Organisation (3/3)
Un ingénieur logiciel
Un ingénieur FPGA
Un ingénieur hardware
3 Stagiaires spécialisés
Outils de gestion de projet
diagrams.net
GanttProject
Git et Github

## Slide 7: Conception

## Slide 8: Technologies utilisées (1/5)
Se déplacer
Détection d’alertes
Se situer dans un espace donné
Naviguer en autonomie
Traiter l’infraction
Éviter les obstacles
Autonome en énergie

## Slide 9: Technologies utiliisées (2/5)
Se déplacer
Détection d’alertes
Se situer dans un espace donné
Naviguer en autonomie
Traiter l’infraction
Éviter les obstacles
Autonome en énergie
Base roulante
Balise, détecteur de mouvement
Odométrie, IMU, RFID
Dijkstra, RFID
GSM
Ultrasons
Station de charge, alerte batterie
Carte des locaux

## Slide 10: Répartition des tâches (3/5)
Tâches de la partie logique

## Slide 11: Répartition des tâches (4/5)
Tâches de la partie logicielle

## Slide 12: Cible (5/5)
Zybo Z7, Zynq 7020
Processeur dual core ARM Cortex-A9
FPGA Artix-7
PYNQ: Linux embarqué
Environnement proche du projet intégration en 5ème année SIEC
Accès à la partie logique simplifiée
Pensé pour la programmation en python sur des cartes de développement
Carte de développement Zybo-Z7

## Slide 13: Architecture logicielle

## Slide 14: Point de départ (1/3)
Conception de l’architecture logicielle

## Slide 15: Contrôle du robot (2/3)
Première version du logiciel

## Slide 16: L’outil manuel debug (3/3)
Deuxième version du logiciel

## Slide 17: Localisation

## Slide 18: Principe (1/2)
1) Principe
Odométrie
IMU
Initialisation
Filtre de Kalman
Localisation absolue
(x, y, )

## Slide 19: Simulations (2/2)
Données IMU en X’
Données IMU en Y’
Position calculée avec IMU an odométrie
Position calculée avec les données odométriques uniquement
Données odométrique en X’
Données odométrique en Y’
Avancer sur 3m05 le long de Y
ut
ut
ut
ut
(cm)
(cm)
(cm)

## Slide 20: Navigation

## Slide 21: Logiciel (1/3)
Logiciel après le développement de la localisation et de la navigation

## Slide 22: Fonctionnalités intégrées (2/3)
Se déplacer
Passer de mode Autonome à mode Manuel
Réagir à une infraction
Naviguer en autonomie vers son objectif
Revenir à sa base en l’absence d’alertes
Réagir à un signal de ronde
Interrompre la ronde pour prioriser le signal d’une infraction

## Slide 23: Logiciel (3/3)
Logiciel après l’intégration

## Slide 24: Suite du projet

## Slide 25: Suite du projet
Évitement d’obstacles
Traitement d’infractions
Reprise sur erreur
Naviguer en autonomie
Perspectives d’amélioration du robot
Le projet
Fin du projet cette année
Lancement d’un nouveau projet l’année suivante.

## Slide 26: Bilan du stage
Bilan du stage

## Slide 27: Bilan du stage

## Slide 28: Merci de votre écoute Avez-vous des questions?

## Slide 29: Souce
Freepik. tire icons. <https://www.flaticon.com/free-icons/tire> - Flaticon.
Freepik. rfid icons. <https://www.flaticon.com/free-icons/rfid> - Flaticon.
Freepik. Location icons. <https://www.flaticon.com/free-icons/location> - Flaticon
Bharat Icons. Path icons. <https://www.flaticon.com/free-icons/path> - Flaticon
Freepik. Software development icons. <https://www.flaticon.com/free-icons/software-development> - Flaticon
Kiranshastry. List icons. <https://www.flaticon.com/free-icons/list> - Flaticon
Freepik. Context icons <https://www.flaticon.com/free-icons/context> - Flaticon
Talha Dogar. Possibility icons <https://www.flaticon.com/free-icons/possibility> - Flaticon
Freepik. Concept icons <https://www.flaticon.com/free-icons/concept> - Flaticon